Gabarito da P2 – Turma B

1ª Questão:

- Swamee e Jain

Dados:

- Cálculo da velocidade antes da bomba:  que é menor que a velocidade máxima, que é igual a 2 m/s, portanto a tubulação antes da bomba foi bem dimensionada. Já o diâmetro após a bomba deve ser um diâmetro comercial menor, ou seja,  de aço 40, ou seja,  e isto resulta em , que também é menor que a velocidade máxima de 4 m/s, portanto também estrá bem dimensionada.

2ª Questão:

Para se resolver esta questão, os procedimentos descritos a seguir devem ser seguidos.

- Posicionam-se as válvulas para ocorrer o escoamento para o reservatório 8.

- Altera-se no painel de controle a posição da chave de manual para inversor de freqüência.

- Liga-se a bomba centrífuga B8 com válvula controladora de vazão totalmente fechada.

- Abre-se totalmente a válvula controladora de vazão.

- Como o inversor de freqüência parte de 35 Hz, basta ler a vazão e a potência consumida pela rede, ou seja:

| Qmáx (l/min) | Nm (kW) |
| --- | --- |

- Ajusta-se o inversor de freqüência para 60 Hz

- E aí se deve ler a vazão e a potência consumida

| Q60Hz = Qmáx de 35Hz (l/min) | Nm (kW) |
| --- | --- |

- Calcula-se a redução do consumo operando com o inversor de freqüência.

3ª Questão:

CCB para uma bomba: , portanto:

Conhecida a equação anterior pode-se determinar a CCB para a associação de três bombas paralelas idênticas:

Pode-se a partir deste ponto calcular o ponto de trabalho, para isto deve-se iguala a equação da CCB da associação com a CCI, ou seja: